## Slide 1: 高等演算法報告
M11307306 電機丙碩 黃子睿
M11302149 電子甲碩 趙孟哲

## Slide 2: 基因演算法
M11307306 電機丙碩 黃子睿

## Slide 3: 概念
模擬基因的優勝劣汰，以進行最佳化的計算
Notes: 核心概念就是先隨機生成一個群體，然後從其中選出基因最為優良的個體。接著讓這些個體去繁衍，產生他們的子代，不斷重複這樣的動作以確保最優良的基因能一直傳承下去。

## Slide 4
Step1. Initialization(生成初始族群)
Step2. Evaluation(評估適應度)
Step3. Selection(選擇較佳的適應度)
Step4. Crossover(交叉操作)
Step5. Mutation(突變)
Step6. if (收斂至最佳解or達到最大次數) break
else back to Step2
流程:

## Slide 5
例子1:無向圖尋找最短路徑
節點與路徑：路徑從源節點 𝑆S 開始，經過一系列的中間節點 𝑁1,𝑁2,…,𝑁𝑘−1,𝑁𝑘N 1​ ,N 2​ ,…,N k−1​ ,N k​ ，最終到達目的節點 𝐷D。每個節點之間的箭頭表示連接的方向，構成了從 𝑆S 到 𝐷D 的完整路徑。染色體編碼：路徑被編碼成染色體（chromosome），即一組基因序列，其中每個基因表示路徑上的一個節點。每個基因的位置（或「座標」）稱為「位點」（locus）。例如，位點 1 對應源節點 𝑆S，位點 𝑙l 對應目的節點 𝐷D。染色體的整個結構是 [𝑆,𝑁1,𝑁2,…,𝑁𝑘−1,𝑁𝑘,𝐷][S,N 1​ ,N 2​ ,…,N k−1​ ,N k​ ,D]，每個位點依序代表經過的節點。位點編號：位點從左到右依序編號：1, 2, 3，…，𝑙−2,𝑙−1,𝑙l−2,l−1,l。這些編號提供了染色體中每個節點的位置，幫助遺傳算法在進行交叉和突變操作時定位和操作特定節點。
總結來說，這張圖展示了如何將網路路徑編碼成染色體，使其適合遺傳算法的操作，以找到從源節點到目的節點的最短路徑。
Step1. Initialization(生成初始族群)
Notes: 這邊舉個例子來介紹一下基因演算法是怎麼求出無向圖的最短路徑。這張圖展示了一個路徑是怎麼編碼成染色體的。S表示起點，D表示終點，中間的N1~NK是中間的節點。這個chromosome就是經過的路徑，locus就是染色體中每個節點的位置。

## Slide 6
. 適應度函數（Fitness Function）
適應度函數用來衡量染色體（路徑）的質量，確保在遺傳算法中選擇更好的解。
在最短路徑問題中，適應度函數設計成路徑成本的倒數，因此路徑成本越低（越接近目標），適應度值越高。
這個函數能精確反映目標函數的要求，選出那些具有更高適應度的染色體以進行進一步的演化。
Step2. Evaluation(評估適應度)

## Slide 8
Step3. Selection(選擇較佳的適應度)
Step4. Crossover(交叉操作)
單點交叉（Single Point Crossover）
Notes: 總結
交叉操作的流程為：
從兩條路徑（染色體）中找出潛在的交叉點。
隨機選擇一組交叉點，交換其部分路徑，產生新的候選路徑。
這樣的操作使得新的染色體具有來自父代的優秀特徵，提高了搜尋最優解的效率。
此流程能讓遺傳算法在保留良好解的同時，通過不同路徑的組合探索更多可能性，有助於找到更短的路徑。

## Slide 9
Step5. Mutation(突變)

## Slide 10
Step1. Initialization(生成初始族群)
Step2. Evaluation(評估適應度)
Step3. Selection(選擇較佳的適應度)
Step4. Crossover(交叉操作)
Step5. Mutation(突變)
Step6. if (收斂至最佳解or達到最大次數) break
else back to Step2

## Slide 11
A. 產生一堆隨機的可行路徑 B. 從中挑出較短的路徑進行繁衍 C. 一定比率進行突變 D. 新的路徑們誕生（子代路徑們 + 突變路徑們） 然後重覆B ~ D的次數取決於我們的進化次數
Step1. Initialization(生成初始族群)
Step2. Evaluation(評估適應度)
Step3. Selection(選擇較佳的適應度)
Step4. Crossover(交叉操作)
Step5. Mutation(突變)
Step6. if (收斂至最佳解or達到最大次數) break
else back to Step2

## Slide 12
例子 (TSP問題):
問題： 給定數個城市和各個城市在地圖上的座標，求解從某一城市出發，經過所有其餘城市恰一次後回到原城市所花費的最短距離及路徑。
Step1. 產生一堆隨機的可行路徑 Step2 3 從中挑出較短的路徑
Step4 路徑進行繁衍 Step5. 一定比率進行突變 D. 新的路徑們誕生（子代路徑們 + 突變路徑們） 然後重覆B ~ D的次數取決於我們的進化次數
Step1. Initialization(生成初始族群)
Step2. Evaluation(評估適應度)
Step3. Selection(選擇較佳的適應度)
Step4. Crossover(交叉操作)
Step5. Mutation(突變)
Step6. if (收斂至最佳解or達到最大次數) break
else back to Step2

## Slide 14
生成隨機路徑： 假設初始種群大小為 5，每條路徑都是城市的隨機排列
Step1. Initialization(生成初始族群)
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
1 | A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L | ?
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | ?
3 | E → F → G → H → A → C → D → B → K → I → J → L | ?
4 | C → A → F → B → H → D → E → K → I → J → G → L | ?
5 | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | ?

## Slide 15
Step2. Evaluation(評估適應度)
使用兩點間距離公式，逐步計算每條路徑的總長度：𝐴→𝐵:(50−8)2+(62−3)2=422+592 ≈72.63
𝐵→𝐶:(18−50)2+(0−62)2=322+622 ≈69.73
以此類推，計算整條路徑的總長度。
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
1 | A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L | 540
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
3 | E → F → G → H → A → C → D → B → K → I → J → L | 610
4 | C → A → F → B → H → D → E → K → I → J → G → L | 570
5 | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530

## Slide 16
Step3. Selection(選擇較佳的適應度)
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
1 | A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L | 540
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
3 | E → F → G → H → A → C → D → B → K → I → J → L | 610
4 | C → A → F → B → H → D → E → K → I → J → G → L | 570
5 | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530
選擇較短的路徑

## Slide 17
選擇父母路徑：
父路徑(2)：B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L
母路徑(5)：D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I
Step4. Crossover(交叉操作)
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
5 | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530
基因交換：從父路徑擷取基因片段，例如選擇 E → F → C。
從母路徑中移除 E → F → C，
剩餘：D → A → G → H → K → J → L → B → I。
將 E → F → C 插入母路徑中，
形成：D → A → E → F → C → G → H → K → J → L → B → I
生成子代：假設生成 3 條新路徑，加入種群中。
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
5 | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
5 | D → A → G → H → K → J → L → B → I | 530
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
2 | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
5 | D → A → E → F → C → G → H → K → J → L → B → I | 530
部分映射交叉（Partially Mapped Crossover, PMX）
Notes: 為什麼 TSP 需要部分映射交叉？
TSP 的限制條件是：
每個城市必須被訪問且僅訪問一次。
所以不能單純交換片段，必須對結果進行「修復」（例如移除重複的節點）。

## Slide 18
以此類推繼續產生子代
4（子代） B → D → E → F → C → G → H → A → K → J → L → I
5（子代） D → A → C → G → H → K → E → F → J → L → B → I
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
1(菁英路徑2) | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
2(菁英路徑5) | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530
3(路徑2&5的子代) | D → A → E → F → C → G → H → K → J → L → B → I | 510
4(路徑2&5的子代) | B → D → E → F → C → G → H → A → K → J → L → I | 515
5(路徑2&5的子代) | D → A → C → G → H → K → E → F → J → L → B → I | 525
Step4. Crossover(交叉操作)

## Slide 19
突變隨機選擇路徑：
假設選擇路徑3進行突變：
原路徑：D → A → E → F → C → G → H → K → J → L → B → I
隨機交換兩個城市：
假設交換 E 和 H，突變後路徑：D → A → H → F → C → G → E → K → J → L → B → I
Step5. Mutation(突變)
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
1(菁英路徑2) | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
2(菁英路徑5) | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530
3(路徑2&5的子代) | D → A → E → F → C → G → H → K → J → L → B → I | 510
4(路徑2&5的子代) | B → D → E → F → C → G → H → A → K → J → L → I | 515
5(路徑2&5的子代) | D → A → C → G → H → K → E → F → J → L → B → I | 525
6(路徑3的變異) | D → A → H → F → C → G → E → K → J → L → B → I | 518

## Slide 20
Step6. 重複步驟 2～5，進行多次迭代，最終收斂到最短路徑
路徑編號 | 路徑順序 | 路徑長度
1(菁英路徑2) | B → D → A → E → F → C → G → K → J → I → H → L | 520
2(菁英路徑5) | D → E → A → C → G → H → K → F → J → L → B → I | 530
3(路徑2&5的子代) | D → A → E → F → C → G → H → K → J → L → B → I | 510
4(路徑2&5的子代) | B → D → E → F → C → G → H → A → K → J → L → I | 515
5(路徑2&5的子代) | D → A → C → G → H → K → E → F → J → L → B → I | 525
6(路徑3的變異) | D → A → H → F → C → G → E → K → J → L → B → I | 518

## Slide 21
Code實作TSP結果:
最短路徑：G → C → A → D → I → J → F → B → K →E→ L → H → G
總長度： 307.37
level=40,(迭代次數)
populations=150,(每一代中有多少路徑)
variant=3, (交配時父路徑要取多長的基因)
mutate_percent=0.02,(變異率)
elite_save_percent=0.15(群體中前幾%為菁英)

## Slide 22
比較:

## Slide 25: 蜂群演算法
M11302149 電子甲碩 趙孟哲

## Slide 26: 概念
通過多個「人工蜜蜂」的協同搜索來找到問題的最佳解。
模擬蜜蜂在尋找食物過程中，根據位置的食物品質去選擇下一步行動，並且有隨機探索的步驟。

## Slide 27: 基本參數
食物源數量（SN）：
  通常等於僱用蜂和觀察蜂的總數（即僱用蜂和觀察蜂各佔一半）。
  SN決定了算法中的解數量，數量越多，搜索空間越大，但計算成本也會增加。
最大迭代次數（MCN）：
  决定了算法的搜索範圍。MCN 越大，算法有更多次機會探索最佳解。
  但過高的 MCN會增加計算時間。
偵查蜂次數限制（limit）：
  偵查蜂次數限制 limit， 設定了每個食物源的最大容忍度。當某個食物源的適應度無法改善且次數達到 limit時，該食物源將被偵查蜂放棄，重新生成新食物源。
  較小的 limit值會增加探索性，較大的值會加強局部搜索。

## Slide 28: 蜂群分工
Employed Bees：
  記錄一個特定的食物源位置（即一個解）
  尋找附近的其他食物源（即鄰域解）。若新的位置（解）的食物品質高於目前的，則會更新該解為最佳解，否則保持原位置。
Onlooker Bees：
  觀察雇傭蜂的舞蹈，通過Roulette Wheel Selection (輪盤賽)選擇有潛力(適應度高)的食物源。選定食物源後，觀察蜂會前往該位置並在附近嘗試尋找新的解。
Scout Bees：
  當某一食物源長時間沒有改善時，該解被「放棄」，由偵查蜂隨機產生新的位置進行替換，避免陷入局部最小值。

## Slide 29: 流程
STEP1: Initialization (初始蜜源)
STEP2: Employed bee (雇傭蜂階段)
STEP3: Onlooker bee (觀察蜂階段)
STEP4: Scout bee (偵查蜂階段)
STEP5: if (檢查是否達到最佳解或達到最佳次數) break
      else repeat to step2.

## Slide 30: Example: Travel Salesperson Problem
Cities = 10
Permutation = 10!
Number of Bees = 3*cities =30
Scout Threshold =
Number of Bees /2 = 15
Max Iterations = 800
Notes: Preference Weight, λ = 0.8
Heuristic Weight, β = 2.0

## Slide 31: TSP STEP1: Initialization
Employed Bees : Onlooker Bees = 1:1
Each employed bees are distributed a closed route randomly.
Generate distance matrix using Euclidean distance.

## Slide 32: TSP STEP2: Employed Bees
Cost:
Fitness
Using fitness to value the route. Greater fitness means better permeance.
Ex. Bee1
  [A, E, F, K, B, J, C, D, H, I , G , L ]
  Fitness = 0.0019964

## Slide 33: TSP STEP2: Employed Bees
For new route, swap the two nodes to get a different one.
Use fitness to compare these two routes.
Choose the routes with better fitness.
Ex. Bee1’s new route
  [A, E, F, K, B, J, C, I, H, D , G , L ]
  Fitness = 0.0019692 < 0.0019964, original
  -> choose the original one.
  Vice versa

## Slide 34: TSP STEP3: onlooker Bees
By the result of employed bees,
Calculate the possibility using
Using Roulette wheel selection to choose a solution.
Ex. Bee9:
  [A, C, F, E, D, J, I, K, B, G, H, L]
  Fitness = 0.002278
Notes: Also, change same nodes again.
Using fitness to do a decision.

## Slide 35: TSP STEP3: onlooker Bees
Also, change same nodes again.
Using fitness to do a decision.
Ex. Bee9:
  [A, C, F, E, D, H, I, K, B, G, J, L]
  Fitness = 0.0018899 < 0.002278 original
  ->choose original one
  Compare to history_best_route, and update. (first iteration will be seen as ∞)

## Slide 36: TSP STEP4: scout Bees
For any employed bees do{
IF stagnation times > threshold,
THEN replace the solution by a new random ones
}
It is like a employed bee gives up a source and try to find a better one.
Repeat to Step2.

## Slide 37: TSP result
Iteration times:91
Shortest path: [A, D, I, J, F, B, K, E, L, H, G ,C]
Cost: 307.37